## Slide 1: 国标28181简介
特别致谢
荆建营、刘先材、黄锡平、沈三明、黄文韬
2015年05月
杨鹏

## Slide 2: 目录
GB/T 28181协议概述
GB/T 28181非标接入概述
GB/T 28181非标接入实战

## Slide 3: GB/T 28181协议概述
使用范围与目的
包含的协议与开源库
基本对接方式与流程

## Slide 4: 使用范围与目的 ——GB/T 28181协议概述
全称：安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
包括各种使用网络流的摄像头、录像机、存储服务器、控制平台、客户端设备

## Slide 5: 使用范围与目的 ——GB/T 28181协议概述

## Slide 6: 使用范围与目的 ——GB/T 28181协议概述

## Slide 7: 使用范围与目的 ——GB/T 28181协议概述
统一国内安防设备、系统的接入标准，便于互联互通
防止出现垄断安防市场的行为

## Slide 8: 包含的协议与开源库 ——GB/T 28181协议概述

## Slide 9: 包含的协议与开源库 ——GB/T 28181协议概述
SIP开源库：libosip，libexosip
RTP/RTCP开源库：ortp，jrtp，live555

## Slide 10: 基本对接方式与流程 ——GB/T 28181协议概述
联网系统应对前端设备、监控中心设备、用户终端 ID 进行统一编码，该编码具有全局唯一性
平台之间的通信应采用编码规则 A（ 20 位十进制数字字符编码），局部应用系统也可用编码规则 B（ 18 位十进制数字字符编码）
采用视频编解码标准H.264/MPEG-4 ，优先采用适用于安防监控的 SVAC 标准 ；音频编解码标准推荐用G.711/G.723.1/G.729/SVAC。

## Slide 11: 基本对接方式与流程 ——GB/T 28181协议概述
客户端、网关、设备、代理两两之间的对接方式均使用SIP协议中的REGISTER方法进行注册、注销

## Slide 12: 基本对接方式与流程 ——GB/T 28181协议概述
实时视音频点播
设备控制
报警事件通知和分发
设备信息查询
状态信息报送
历史视音频文件检索、回放、下载
网络校时
订阅和通知

## Slide 13: 基本对接方式与流程 ——GB/T 28181协议概述
安全性策略
设备身份认证（设备合法性）
数据加密（媒体传输）
SIP信令认证（控制传输）
数据完整性保护（媒体存储）
访问控制（权限管理）

## Slide 14: GB/T 28181非标接入概述
以平台对接方式接入第三方设备
处理器以客户端方式接入平台
提供客户端SDK

## Slide 15: 以平台对接方式接入第三方设备 ——GB/T 28181非标接入概述
处理器非标接入第三方国标设备：
1、SIP客户端方式
（处理器插件作为SIP客户端连接第三方设备）
2、SIP监控域方式
（另写平台软件与第三方设备对接，处理器插件作为自写平台的客户端）
实际项目中的国标设备对接：
SIP监控域方式（即上下级平台对接）

## Slide 16: 以平台对接方式接入第三方设备 ——GB/T 28181非标接入概述
国标平台对接前准备：
上级平台，需要事先配置下级平台的信息，包括ID（必选）、数字证书（可选）
下级平台，需要事先配置上级平台的信息，包括IP（必选）、ID（必选）、用户名密码（可选）、数字证书（可选）

## Slide 17: 以平台对接方式接入第三方设备 ——GB/T 28181非标接入概述
国标平台对接流程：
我司平台作为上级平台，第三方平台作为下级平台
下级平台主动向上级平台注册
注册完成后，上级平台默认具有对下级平台发起控制命令的权限（包括实时点播、设备控制、设备信息查询等）

## Slide 18: 处理器以客户端方式接入平台 ——GB/T 28181非标接入概述
协议规定，处理器插件应使用SIP协议接入自写的国标平台
为使开发简化，处理器插件使用自定义的CSIP协议接入自写的国标平台

## Slide 19: 提供客户端SDK ——GB/T 28181非标接入概述
CSIP客户端SDK：
封装自定义的CSIP协议，减少开发工作量
充当媒体服务器的作用，接收并解析国标码流

## Slide 20: GB/T 28181非标接入实战
非标接入概述
控制命令对接
码流封装解析

## Slide 21: 非标接入概述 ——GB/T 28181非标接入实战

## Slide 22: 控制命令对接 ——GB/T 28181非标接入实战
下级平台是否主动发起REGISTER命令？
REGISTER成功后，我司平台发起CATALOG命令，下级平台是否返回200 OK并返回CATALOG？
获取到CATALOG后，我司平台发起INVITE命令，下级平台是否返回100 TRYING，200 OK？
INVITE成功后，下级平台是否返回RTP码流？

## Slide 23: 码流封装解析 ——GB/T 28181非标接入实战
使用UDP传输的码流为RTP+PS+H264（默认）
使用TCP传输的码流为PS+H264